## Slide 1: 社会インフラのメモ
1. 国土計画 | 2. 維持管理 | 3. 事業評価
4. ハザードマップ | 5. 土砂災害 | 6. 総合的な土砂管理
7. 近年の水害の特徴 | 8. 既設ダムの有効利用 | 9. 河川整備計画
10. 気候変動への対応 | 11. 想定外の災害対応 | 12. 地震防災
13. 自然環境への配慮 | 14. 天然ダムの被害軽減対策 | 15. 粘り強い海岸堤防
16. 水循環基本法 | 17. | 18.
19. | 20. | 21.
22. | 23. | 24.
25. | 26. | 27.
28. | 29. | 30.

## Slide 2: 国土形成（総合開発）計画

## Slide 3: 全国総合開発計画 （2005年に法律改正、2008年より国土形成計画）
一全総 | 新全総 | 三全総 | 四全総 | ２１Cｸﾞﾗﾝﾄﾞﾃﾞｻﾞｲﾝ
地域間の均衡ある発展、拠点開発方式 | 豊かな環境の創造、大規模開発プロジェクト構想 | 人間居住の総合的環境の整備、定住構想 | 多極分散型国土の構築、交流ネットワーク構想 | 多軸型国土構造形成の基礎づくり、参加と連携
閣議決定1962.10.5 | 1969.5.30 | 1977.11.4 | 1987.6.30 | 1998.3.31
目標年次1970 | 1985 | 1977から概ね10年 | おおむね2000 | 2010 ~ 2015
工業の分散、開発拠点の配置、交通通信施設により有機的に連絡し相互影響させ、周辺地域の特性を生かしつつ、連鎖反応的に開発をすすめ、地域間の均衡ある発展を実現する | 新幹線、高速道路等のネットワークを整備し、大規模プロジェクトの推進により国土利用の偏在を是正し、過密、過疎、地域格差を解消する。 | 大都市への人口・産業の集中を抑制。地方振興。過密過疎問題に対処。全国土の利用の均衡を図りつつ人間居住の総合的環境の形成を図る。 | 地域の特性を生かした、創意と工夫による地域整備 基幹的交通、情報・通信体系の整備 多様な交流機会を国・地方・民間等の連携により形成 | 多自然居住地域 大都市のリノベーション 地域連携軸 広域国際交流圏

## Slide 4: 国土のグランドデザイン2050 基本戦略 1/2
中山間地域から大都市に至るまで、コンパクト＋ネットワークにより新たな活力の集積を図り、それらが重層的に重なる国土を形成する。
新しい集積の下、人・モノ・情報が活発に行き交う中で新たな価値の創造・イノベーションにつなげる「攻めのコンパクト」を実現する。
リニア中央新幹線が三大都市圏を結び、スーパー・メガリージョンを構築。その効果を他の地域にも広く波及させ、新たな価値を生み出す。
グローバリゼーションの進展による我が国国土の地政学上の位置付けの変化、災害に強い国土づくりの観点から、諸機能が集中している太平洋側だけでなく日本海側も重視し、双方の連携を強化する。
観光の原点を踏まえ、各地域が自らの宝を探し、誇りと愛着を持ち、活力に満ちた地域社会を実現する。

## Slide 5: 国土のグランドデザイン2050 基本戦略 2/2
あらゆる世代で地方への人の流れを創出するため、UIJターン、元気なうちの田舎暮らし、二地域生活・就労等の促進を図る
失われたコミュニティーの機能を再構築し、あらゆる世代が地域と積極的に関わり、生き生きと暮らせる社会を実現する。
美しい国土を守り、国土全体を最大限有効活用するとともに、災害に強い国土づくりを進める。
インフラの整備に加え、技術革新の進展等を踏まえて使い方を工夫することで、既存ストックを最大限に活用する。
ICTの劇的な進化などの技術革新や、民間の活力を最大限に活用したイノベーションにあふれる活力ある国土をつくり上げる。
人口減少下でも持続可能な地域社会の実現のため、国土・地域づくりの担い手を広く継続的に確保する。

## Slide 6: 維持管理

## Slide 7: 維持管理
維持管理の視点から防災施設の特徴
堤防や護岸のほか、支川・水路等の接続部で堤防の機能を確保するために設けられる水門、樋門・樋管、河道を横断して設けられる堰・床止め、内水排除のために設けられる排水機場等の構造物がある。これらの河川構造物は、流域の人命や資産を守るための水防災システムを支える重要な施設である。コンクリートや鋼などの部材そのものの劣化、構造物周辺での局所洗掘や地盤沈下等による構造物の不等沈下などに起因して、クラック、継ぎ手の開き、周辺堤防の抜け上がり、陥没などの発生が懸念される
効果的な維持管理にあたって留意すべき事項
個々の施設の劣化度合いに加え、水防災システムとしての重要度を考慮して、点検や対策実施の優先度を付けることが重要である。
また、土中、高所、狭隘部などの不可視部の点検手法を高度化し、見落としのない点検を実施することが、求められている。産学官の連携のもと、不可視部を点検・診断するための技術開発の進展を図る。
部材の劣化が機能に与える影響を評価する手法を検討し、機能評価につなげる。また、過去に実施された目視点および補修工事の実態を調査し、目視で確認された変状と補修時に確認した変状の実態とを比較し、巡視・点検結果をより有効に活用するための手法を確立。変状および補修の事例集を合わせて作成し、施設の種類や設置環境に応じて、注視すべき変状や部位の特徴を明らかにする。

## Slide 8: 社会資本の維持管理
今後、河川、砂防及び海岸・海洋分野における社会資本の維持管理・更新を的確に行っていくために、留意すべき事項を幅広い視点から概説せよ。
１で概説した留意すべき事項を踏まえ、あなたが最も重要と考える技術的課題を２つ挙げ、それを解決するための技術的提案を示せ。
２の技術的提案をそれぞれについて、実行する際のリスクや課題について論ぜよ。

## Slide 9: １、留意すべき事項を幅広い視点から概説
高度成長期に集中的に整備された社会資本が今後一斉に老朽化し、維持管理費の増加と、更新に支障をきたし、重大な事故・損傷は正のリスクが高まる。
戦後から現在まで我が国では経済成長や多くの災害を経験し、研究開発によって新たな知見が得られてきた等により、人々の社会資本に要求するサービス水準（安全・安心、環境・景観など）が高まってきた。
人口減少・少子高齢化が進行している。その結果、地域活力の低下や施設当たりの受益者の減少により、社会資本により提供されるサービス水準の維持が困難になる地域が生じることが懸念される。

## Slide 10: ２．最も重要と考える技術的課題を２つ
維持管理にかかる作業の効率化や能率向上のために、
土中、高所、狭隘部などの不可視部の点検手法を高度化し、見落としのない点検を行う技術：ロボットの活用（UAVによる点検等）、非破壊試験（超音波や赤外線、電磁波等を用いて、構造物内部の、破断、空洞、漏水箇所の同定を行う。）
部材の劣化が機能に与える影響を評価する手法を検討し、機能評価につなげる技術。モニタリング技術・データベース技術の活用を活用し、点検・モニタリングで確認された変状と補修時に確認した変状の実態とを比較し、巡視・点検・モニタリング結果をより有効に活用するための手法を確立。変状および補修の事例集を合わせて作成し、施設の種類や設置環境に応じて、注視すべき変状や部位の特徴を明らかにする。劣化予測、早期の異常検知、適切な補修を行えるようにする。

## Slide 11: ３．実行する際のリスクや課題
収益性が低い。
建設業の維持管理に人気がなく人手が集まらない。
といった中で、特に地方公共団体職員や、建設業における担い手
確保・育成をおこなう。
分野横断的な連携を図る。

## Slide 12: 諸元：
道路標識・照明：全国に約６００万基。
２ｍ以上の全国の橋梁：約７０万橋。このうち、建設後５０年を超えた橋梁の割合は、現在は１８％であるが、１０年後には４３％、２０年後には６７％へと増加。H２５．４月道路局集計。
国内の道路トンネル：
約１万（１０，１４６）箇所、総延長３，９４０ｋｍ。

## Slide 13: 事業評価

## Slide 14: 事業評価 1/3
１．個別事業の事業評価の実施時期、評価項目など、個別の事業評価の概要を説明した上で、事業評価の課題をのべよ。
A, 新規事業採択時評価
費用対効果分析を含めた事業評価を行う。
B, 再評価
一定期間経過した時点で継続中の事業について行い、見直し、中止、継続等を判断する。
C, 完了後の評価
事業効果、環境への影響等の確認を行い、必要に応じて改善措置、同種事業の計画・調査のあり方等を検討する。

## Slide 15: 事業評価 2/3
２．水害や土砂災害に対する安全性向上の効果、環境改善の効果それぞれについて、事業効果の算定方法を説明した上で、その算定方法の課題を述べよ。
物的損害額の軽減効果
人的損失の軽減効果
被災可能性に対する不安の軽減の効果
環境改善効果

## Slide 16
公共事業評価の費用便益分析に関する技術指針（共通編）平成２１年６月国土交通省から：
防災事業の主な効果項目は、事故・災害発生時の「人的損失額（value of human cost）」・「物的損失額(value of property damage)」の軽減に加え、及び災害がいつ発生するかわからないという状況下における「被災可能性に対する不安(anxiety of possible disaster)」の軽減の３つの項目を基本とする。想定する災害の被害状況や規模によっては、効果が無視できるほど小さな項目、被害想定が困難な項目なども考えられるため、適宜、上記３つの効果項目から適切な項目を選定し評価する。
防災事業の便益は、「人的損失額」と「物的損失額」の和に事故・災害の発生確率を乗じた「期待損害額(value of expected damage)」の軽減分と、「被災可能性に対する不安」の軽減分の合計である。
「人的損失額」は、災害時における死傷者の逸失損失や病院への搬送や治療等に費やす医療費などの「財産的損害額(value of assets damage)」と被災に伴う死傷者の家族等の悲しみや障害者本人の苦痛などの「精神的損害額(value of mental damage)」に分類される。ただし、「被災可能性に対する不安」の軽減分については、現在のところ評価手法に課題が残されているため、評価手法の確立、評価値の精度向上が進められるまでの間は、「人的損失額」と「物的損害額」の和に、事故・災害の発生確率を乗じた「期待被害額」の軽減分を防災事業の便益とする。

## Slide 17: 事業評価 3/3
1,2で述べた事業評価制度や事業効果の算定法に関する課題を改善するための技術的提案を示せ。
「被災可能性に対する不安」の軽減分については、現在のところ評価手法に課題が残されている：
仮想的市場評価法（CVM）を用いた支払意思額による計測
・被災可能性に対する不安感を解消するために支払ってもよいと考える額を、ヒアリングやアンケート調査などによって直接質問する方法
地域住民などは、事故・災害等による被害や、災害がいつ発生するかわからな
いといった不安に備えて保険料を支払い、このようなリスクを回避しようとす
る。すなわち、地域住民などが支払う保険料は、災害発生時の人的又は物的被
害額の期待値に加えて、事故・災害に遭遇するかもしれないという「被災可能
性に対する不安」の軽減に対する支払意思額を加算したものと解釈できる。

## Slide 18
以上のような考え方に基づけば、保険市場における家計の支払保険料データと
保険会社の支払保険金データを適用することにより、「被災可能性に対する不安」の軽減効果の貨幣評価値を算出することができる。
損害保険における保険会社の年当たりの支払い保険金は、保険契約者全体の被害額（D）を表わしている。また、年当たりの保険料収入は保険契約者全体の保険料であり、被害額 D とリスクプレミアム R の合計（D+R）である
火災総合保険におけるマークアップ率（保険料収入／支払い保険金）数値を援用する
資産の所有者が民間である場合には、リスクプレミアムを考慮する

## Slide 19: ハザードマップ

## Slide 20: 洪水ハザードマップ(FHM)
記載すべき災害危険エリアの設定方法
災害危険エリアの他に記載すべき内容
効果的なFHMの作成、普及、活用への工夫

## Slide 21: １．記載すべき災害危険エリアの設定方法
洪水防御に関する計画の基本となる降雨により、河川の整備状況に照らして、当該河川が氾濫した場合に浸水が想定される区域。
河道断面ごとに、氾濫の発生するおそれのある水位（氾濫開始水位）を設定し、その水位に対応する流量を算出する。各断面に氾濫開始流量以上の流量が流下した時に氾濫が生じるものとする。
氾濫開始水位は原則として計画高水位とする。
氾濫開始水位に対応する流量は当該断面のH-Q式から算定する。
氾濫想定地点は、対象洪水流量が氾濫開始流量に達したすべての地点で氾濫させた場合と同等の浸水域となる必要最小限の地点として設定する。
浸水解析を行う対象洪水波形は、計画降雨に対して基本高水の検討で使用した流出計算法を用いて算出する。浸水解析は氾濫想定地点の数だけ行う。各ケースにおける氾濫想定地点は１か所のみとする。
従来の浸水解析においては、地盤高データの制約や計算に要する時間制約から概ね２５０ｍのメッシュを基本として実施されてきた。今後はLP測量や最新のDEMデータを用いて細密な浸水深分布を算出することを基本にする。

## Slide 22
氾濫シミュレーションの結果は場所ごとに、浸水深が５０センチメートル以内、１メートル以内、１～２メートル、２～５メートル、５メートル以上、と定量的に示す。

## Slide 23: ２．災害危険エリアの他に記載すべき内容
洪水時に家屋が流出・倒壊のおそれがある範囲を示す。
避難情報：洪水時の円滑かつ迅速な避難の確保を図るために必要な事項で、住民が洪水時避難を行う際に活用する情報。（避難所（一覧）、避難時の危険個所、洪水予報や避難情報等の伝達方法等）
避難活用情報（河川の氾濫特性、避難行動の心得、避難勧告等に関すること、地下街に関する情報等）
災害学習情報（水害発生メカニズム、地形と氾濫形態、既往洪水、洪水氾濫時に起こること、避難の際に注意すべきこと、水害に備えた心構え、気象情報に関する事項等）

## Slide 24: ３．効果的なFHMの作成、普及、活用への工夫
「作成時」：情報を増やし過ぎない。冊子タイプの場合、表示の重なりしろを大きく取る。改善点など意見を住民から聞く。更新しやすい電子データの作成。
「普及」：ホームページでの公表。説明会の実施。出前講座等。
「活用」:平時からの準備に資する。（携行物、自衛策、水害時での助け合い）。避難活動に資する（正確な情報収集と早めの避難、動きやすい服装と集団での避難等）

## Slide 27: 土砂災害

## Slide 28: 土砂災害対策を検討する上で考慮すべき災害の特徴
近年の土砂災害の実態を踏まえて２つ。
市街地に隣接する山腹斜面における土砂災害対策
災害時要援護者を守る土砂災害対策
それぞれの特徴に対応するためのハード・ソフト対策の留意点。
土砂災害の起こりやすい山麓に隣接する市街地に対し、土砂災害の防止及び緑豊かな生活環境の創出を目指して健全な樹林帯（グリーンベルト）を保全、育成する。これにより、安全で自然豊かな都市空間を創出する。
土砂災害特別警戒区域等内への住宅開発行為の制限。
病院、老人ホーム、幼稚園等の災害時要援護者関連施設が存在する土砂災害危険個所について、砂防堰堤等の土砂災害防止施設を重点的に整備。
土砂災害特別警戒区域等内への災害時要援護者関連施設の開発行為の制限。

## Slide 29: 気候変動による土砂災害の影響
大雨や短時間豪雨の発生頻度が増加することにより、土砂災害の発生頻度が増加する
急激に発達する積乱雲群等による、突発的で局所的な大雨が増加することにより、警戒避難のためのリードタイムが短い土砂災害の発生が増加する。
台風の勢力が増大すること等により総雨量が1,000mmを超えるような記録的な大雨の発生頻度が増えることによって、深層崩壊等の計画規模を超える土砂移動現象の発生頻度が増加する。
記録的な大雨の発生頻度が増加することにより、土石流が流域界の尾根を乗り越えて流下する現象や、不明瞭な谷地形を呈する箇所における土石流等の発生頻度が増加する。
台風による風倒木の発生や土砂移動現象の頻度の増加、規模の増大に伴い土砂と相まって流出する流木が増加することが想定され、流木災害の発生頻度が増加する。

## Slide 30: Impact for Sediment related disaster by Climate Change from mid term report “How to adapt climate change for water related disaster2015 Feb.
Increase the frequency of sediment related disaster caused by increased frequency of big rain and short term big precipitation.
Increase the frequency of sediment related disaster especially a short lead time for warning.
Increase the sediment related disaster especially beyond the scope of the assumption, like deep-seated landslide
Increase the frequency of debris flow which override the edge of watershed or happen on the ambiguous valley topography
Increase the frequency of disaster by driftwood

## Slide 31: 総合的な土砂管理

## Slide 32: 総合的な土砂管理 1/3
１．砂防領域、ダム領域、河川領域、海岸領域で発生している土砂移動に関わる課題について、領域ごとに記述せよ。
砂防領域：山腹斜面の浸食
ダム領域：堆砂による治水・利水容量の減少、土砂供給の遮断。
河川領域：河床上昇に伴う土砂や洪水の氾濫
河床低下に伴う人工構造物の基礎部損傷。
海岸領域：海岸浸食による越波。

## Slide 33: 総合的な土砂管理 2/3
2. 1で記述した課題の内、個別領域の対策だけでは根本的な解決・改善がなされないと考える課題とその理由について、領域間での土砂移動に留意して示すとともに、総合的な土砂管理の視点から対策を提案せよ。
ダム領域：堆砂による治水・利水容量の減少
山地の荒廃が招いており、砂防ダムや、植林などの努力が欠かせない。
河川領域：河床低下に伴う人工構造物の基礎部損傷。水みちの固定化・アーマー化。
海岸領域：海岸浸食による越波
上の原因は、ダムや砂防ダムなどによって土砂が貯められ下流まで流れていないことによるので、土砂バイパスや土砂ゲートの利用によって、下流に土砂をながす事業。直接ダム下流に土砂を運搬し、洪水で下流にいきわたらせる方策「流砂系内土砂再生化システム」の構築。適正な土砂・砂利採取。を行う。 土砂の量と質のモニタリングを効率的に行うためのシステムの構築。

## Slide 34: 総合的な土砂管理 3/3
３． ２で提案した対策について、想定されるマイナスの影響と技術的課題を記述せよ。
山地の荒廃が招いており、砂防ダムや、植林。土砂バイパスや土砂ゲートの利用によって、下流に土砂をながす事業。直接ダム下流に土砂を運搬し、洪水で下流にいきわたらせる方策「流砂系内土砂再生化システム」の構築。適正な土砂・砂利採取。
いずれも、事業費がかかる。
植林は、かえって水資源を蒸発させてしまう効果がある。中小規模の雨には耐力があるが、大規模豪雨については効果が疑問である。
海の魚や養殖などの水産資源に悪影響を及ぼさないようダム堆積物を流す必要がある。
土砂の量と質のモニタリングを効率的に行うためのシステムの構築。
実用に十分に耐える土砂輸送の予測は技術的な難しさがある。

## Slide 35: 近年の水害の特徴

## Slide 36: 近年の水害の特徴
近年の水害の特徴
想定をはるかに上回る豪雨、短時間集中豪雨
都市部の河川における水害対策。ハード・ソフト両面
１） ハード対策
上下流/本支川、内水/外水処理の治水バランスの整合を図る。
中小河川の整備により越水・破堤を防ぐ。 （地下を含む遊水地の整備）
下水道・排水機場の処理能力向上を図る。
２） ソフト対策
想定をはるかに上回る豪雨・短時間集中豪雨への対応（XバンドMPレーダの整備など洪水予警報の充実）、危機管理上の不備の解消（避難支援や地域の防災体制の整備）

## Slide 37: 既設ダムの有効活用

## Slide 38: 洪水調節機能強化のための既設ダムを有効活用する具体的２策。
１、既設ダムの再開発
既設ダムを改築などして、ダムの容量の拡大（ダムの嵩上げ）、放流能力の拡大（洪水吐の増設）、運用の変更、堆砂対策や水質対策の有効活用を図るもの。
美和ダム再開発事業では、恒久堆砂対策として洪水時に高濃度の土砂を含む流水をダム湖に入れず直接ダム直下に放流するための排砂バイパストンネルおよび分派堰が建設されている。
２、複数ダムにおける容量再編
鬼怒川上流では、五十里ダムと川治ダムを導水トンネルで連結し、五十里ダムの満水時に貯めきれない水を川治ダムの空き容量に導水・貯留することによる効果的運用を行い、洪水調節機能の強化と共に、下流河川の流況改善を図っている。

## Slide 39: 河川整備計画

## Slide 40: １級河川の河川整備計画（ダムなし）
計画内容として配慮すべき事項
１、工事実施基本計画よりもさらに川づくりを具体化する。現状と課題、対象区間および期間（概ね２０年から３０年）を明らかにする。
洪水・高潮等による災害の発生の防止又は軽減、河川の適正な利用及び流水の正常な機能の維持、河川環境の整備と保全、河川維持管理
２、個別事業を含む具体的な河川整備の内容を明らかにする。
河川工事の目的・種類及び施行の場所並びに当該河川工事の施工による河川管理施設の機能の概要。河川の維持の目的・種類及び施行場所。
３、その他河川整備を総合的に行うために留意すべき事項
地域の意向を反映する手続きを導入する。関係地方公共団体の長、学識経験者や関係住民の意見を聴く。地域住民・関係機関との連携・協働を図る工夫。
流域全体を視野に入れた総合的な河川管理。治水技術の伝承の取り組み等。

## Slide 41: 気候変動への対応

## Slide 42: 気候変動に対する対応 1/3
１．「上流域」、「中流域」、「下流・海岸域」に分けて想定される影響例。
上流域：山間部からの土砂や流木の流出頻度や量の増大。
中流域：計画を上回る出水による越水、破堤。
下流域：海岸浸食の進行。高潮・高波による被災リスクの上昇、沿岸部の水没・浸水、内水の排水条件が厳しくなることに伴う浸水、干潟や河川の干潮区間の生態系への影響、河川河口部における海水（塩水）の遡上による取水への支障、地下水の塩水化

## Slide 43: 気候変動に対する対応 2/3
２．東日本大震災や近年の大規模水害・土砂災害等の教訓を踏まえ留意すべき視点を示し、視点に基づいて強化するべき対策を述べよ。
急激に発達する積乱雲。総雨量１０００ｍｍを超えるような大雨。大雨の発生頻度増。 1,リードタイムの短い土砂災害、2,深層崩壊等の計画規模を超える土砂移動現象、3,流域界の尾根を越えたり不明瞭な谷地形を呈する箇所の土石流、4,流木災害が起こる。
二線堤、自然堤防、連続盛土の保全・築造など、氾濫の拡大を抑制するための仕組みを作る。災害リスクの低い地域への居住や都市機能の誘導。予報警報を含め、的確な避難のための取り組み。

## Slide 44: 気候変動に対する対応 3/3
３．上の対策に潜むリスクについてのべよ。
防災対策のパラドックス。ハード対策に過度に依存することは危険
設計外力を向上させることにより、潜在的な脆弱性が高まる。
設計外力を無制限に高めることはできない。いずれ、低頻度大規模災害に直面する。
「長期的に災害を経験しない期間が長くなる」
「安心感が高まり心構え生活の仕方が脆弱性を高める方向に行く」
「小さな災害を経験せずにいきなり大災害に直面する」
「設計外力を越えたハザードへの対策 「災害が跳ね上がる」」

## Slide 45: 想定外の災害についての考察

## Slide 46: 想定外の考察 (ミネルヴァ書房「東日本大震災と社会学」より）
近代防災対策の特徴
いったん設計外力を超えるハザードが発生すると近代以前より、近代の災害の方が大きくなる。
低頻度大規模災害
「過去の経験データが不足しているため、科学的・統計的な検証や予測が困難なものが多い」、 「社会の側に対処するための文化や知識が蓄積されず、対策そのものが全く顧みられない可能性がある」、 「対策が顧みられないことで、さらにリスクが増大するジレンマ」
防災のパラドックス
警報のオオカミ少年効果。
設計外力を向上させることにより、潜在的な脆弱性が高まる。
「安心感が高まり心構え生活の仕方が脆弱性を高める方向に行く」、 「小さな災害を経験せずにいきなり大災害に直面する」、「長期的に災害を経験しない期間が長くなる」
設計外力を無制限に高めることはできない。
設計外力を越えたハザードへの対策を要する。 「災害が跳ね上がる」

## Slide 47: 設計外力を超える大災害
近代社会では、災害が減少
脆弱性は、社会的ユニットや主体ごとに考える必要
設計外力を超えるハザードが発生すると、災害規模が跳ね上がる
設計外力が高くなるほど、いったんそれを超えたときの災害規模の跳ね上がりが大きくなる。
災害対策のパラドクス
災害の空白期の長期化
いったん設計外力を超えたときの潜在的リスクが高まる
潜在的リスクの認識を正しく行うことは難しい。
いつまでも、設計外力を無制限に高めることはできない。
社会は、必ず設計外力を超える大規模なハザードに直面する。

## Slide 48: 従来までの津波対策を見直す
「下から」見直す。住民のリアリティーから出発して防災を見直す。
命を守る短期的な津波対策。
家屋・財産・街を守るための、中長期的な津波対策をどう構想するか考える。「生活や財産」を守る。想定される事態から考えられる潜在的なリスクを低減する方策を検討し、地域ごとの具体策をとる。
脆弱性と回復力との組み合わせから中長期的な対策を合理的に選択する。例：津波が来ない長期的な日々の利便性を享受しながら、仮に津波が来た時の回復力を蓄える。
設計外力を無限に向上させることは不可能。その限界があることを前提として、災害と共生する可能性を探る。

## Slide 49: 地震防災

## Slide 50: 南海トラフ地震
地震が遠州灘から起こり始め、南海トラフに沿って拡大。５分後には駿河湾沿岸や紀伊半島に５メートル以上の津波が押し寄せ、２０分後には静岡、三重県の一部に２０メートル以上の津波が到達する。３０分後には高知県で１０メートル以上、九州でも５メートル以上の津波が押し寄せる。津波は繰り返し、数時間後も断続的に大津波が来襲する。

## Slide 51: 巨大地震の発生により想定される被害 1/2
2012年8月に公表された被害想定では、最悪で死者は32万3千人、負傷者は62万3千人、全壊・焼失建物は238万6千棟、自力で逃げられなくなる脱出困難者は31万1千人、浸水面積は1015平方キロと推計された
損壊した建物や電気、通信、上下水道の再建、復旧にかかる費用、失われる資産の価格、災害廃棄物処理費用の累計。全国で169兆5千億円
建物被害や断水などで避難する。最悪で地震から1日後は700万人、1週間後は950万人、1カ月後でも880万人にのぼる
水道管や浄水場の被災などで断水人口は、最大で地震直後に3440万人、1日後は2840万人、1週間後は1740万人、1カ月後でも460万人と推計

## Slide 52: 巨大地震の発生により想定される被害 2/2
3210万人が下水道の利用が困難になる。低い場所にある処理場は津波被害を受けやすい。トイレの利用にも影響。1週間後も230万人に支障
電力施設の被災や需給が不安定になることで、被災直後に2710万軒、1週間後も88万軒が停電する。原発は運転停止状態が続く想定で推計
都市ガスは180万戸で使えなくなる。1週間後でも160万戸、1カ月後も50万戸で給湯器などが使用困難になる。被害が大きい地域も6週間で大部分の供給が再開
港湾の防波堤は延長417キロのうち、135キロにわたって被害が出る。揺れや津波被害を受けた港湾が本格的に復旧するには2年以上かかる
建物被害などによる廃棄物は最大で2億5千万トン、津波で運ばれる土砂が5900万トンで計3億1千万トンと想定。1年後も処理が終わらない

## Slide 53: 平常時から準備しておくべき対策と対策実施の際に留意すべき事項
建物の耐震化対策、居住空間内の「揺れへの強靭さ」を図る。
津波からの人命の確保対策、安全な場所への迅速な避難のため、地域ごとにあらゆる手段を講じる。
現時点で保有している部隊、利用可能な資機材、施設、防災拠点等を明らかにしたうえでそれを前提に具体的な応急対策活動を計画しておく。先のものの整備進捗を図る。

## Slide 54: 地震発生時の応急対策と対策実施の際に留意すべき事項
緊急輸送ルートの通行確保：他の道路に優先して通行可否情報を遅滞なく集約し、防災関係機関間で情報共有し、通行の確保を行う。刻々と変化する被災情報・通行可否情報等を踏まえ、ルートの見直しなど柔軟に対応する。
救助・救急、消化活動： 被災地域に所在する警察・消防機関は、域内部隊を最大限導入して、活動に従事する。全国から応援部隊を投入する。 ヘリ・航空機を活用した空からの救出救助・消化活動をも想定し、そのための拠点を明らかにする。
医療活動： 医療チーム（DMAT等）による応援を迅速に行い、被災地において、救命に必要な最低限の対応が可能な医療体制を確保する。重症患者を被災地外に搬送し治療する体制を構築する。
物資調達: 避難所避難者への支援を中心に必要不可欠と見込まれる物資を調達し、被災地に緊急輸送する（プッシュ型支援）。被災府県は物資の必要量を把握し必要に応じて国に要請する（プル型支援）。通常の民間経済活動として行われる生産・物流体制の維持・早期回復に十分配慮して行う。
燃料供給：石油の安定供給体制を早期に構築する。臨時の給油取扱施設の設置。海上を含む、輸送体制の確保。
防災拠点の設置：広域応援部隊の進出拠点、救助活動拠点、航空搬送拠点、広域物資輸送拠点、海上輸送拠点。

## Slide 55
防災関係機関が具体的計画に基づく行動を開始していることを、内閣危機管理監が召集する緊急参集チームが確認する。
緊急災害対策本部を設置する。人命救助を第一とし活動に部隊の投入を行う。被害が特に大きいと見込まれる地域に対して応援部隊を重点的に投入。物資を全国から確保し、遅滞なく供給する。
緊急対策本部は、応援部隊の投入のための輸送手段の確保、交通規制や道路啓開等を通じて緊急車両の通行の確保など、総合調整を行う。
政府現地対策本部を設置する。諸活動の実施機関と連携し、災害応急対策の実施を推進する。

## Slide 56: 自然環境への配慮

## Slide 57: 多自然川づくり
１、河川全体の自然の営みを視野に入れた川づくりとすること。
２、生物の生息・生育・繁殖環境を保全・創出することは、もちろんの
こと、地域の暮らしや歴史・文化と結びついた川づくりとすること。
３、調査、計画、設計、施工、維持管理等の河川管理全般を視野に
入れた川づくりとすること。

## Slide 58: 留意すべき事項 1/2
平面計画については、過度の整正又はショートカットは避ける。
縦断計画については、掘削等による河床材料や縦断形の変化や床止め等の横断工作物の採用は極力避ける。
横断計画については、標準横断形による上下流一律の画一的形状での整備は避け、川幅をできるだけ広く確保するように努める
護岸については、水利特性、後背地の地形・地質・土地利用などを十分踏まえた上で、必要最小限の設置区間とする。生物の生息・生育・繁殖環境、多様な河川景観に配慮した適切な工法とする。

## Slide 59: 留意すべき事項 2/2
本川と支川又は水路との合流部分については、水面や河床の連続性を確保するよう努める。落差工を設置せざるを得ない場合には、水生生物の自由な移動を確保するための工夫を行う。
河川管理通路の設置については、山付き部や河畔林が連続する区間等の良好な自然環境を保全するとともに、川との横断方面の連続性が保全されるよう、平面計画に柔軟性を持たせる等の工夫を行う。
堰・水門・樋門等の人工構造物の設置については、地域の歴史・文化、周辺景観との調和に配慮した配置・設計を行う。
瀬と淵、ワンド、河畔林等の現存する良好な環境資源をできるだけ保全する。

## Slide 60: 美しく自然豊かな国土の形成のため自然環境への配慮（河川・砂防及び海岸・海洋分野の施設整備） 1/2
１、影響を受ける自然環境の要素とその影響の過程
１、生物の生息・育成・繁殖環境
２、地域の暮らしや歴史・文化
３、河川全体の自然の営み

## Slide 61: 美しく自然豊かな国土の形成のため自然環境への配慮（河川・砂防及び海岸・海洋分野の施設整備） 2/2
2. 施設の計画・設計・施工の各段階において、自然環境の保全・回復・創出の観点から留意すべき事項。
２－１、計画
現況流路を基本とする（瀬と淵の維持）：保全
河積の拡大は拡幅を基本とする：
片側拡幅を基本とする（山付き部や河畔林が、連続する区間を保全）：保全
横断形は河床幅を十分に確保する（瀬と淵の維持） 。
水生生物の自由な活動を確保のため、合流部分の水面や河床の連続性を確保するよう努める（平面・縦断計画）：保全、回復、創出

## Slide 62: 美しく自然豊かな国土の形成のため自然環境への配慮（河川・砂防及び海岸・海洋分野の施設整備） 3/2
２－２、設計
自然な河岸・水際部の形成：縦断的・横断的に自然な変化をもたせる。
生物の生息・生育・繁殖空間となりうる空隙を持たす。のり面の湿潤状態を保つ（透水性・保水性を持たす）。生物の移動経路に配慮する。
堰・水門・樋門等の人工構造物の設置については、地域の歴史・文化、周辺景観との調和に配慮した配置・設計を行う。
必要最小限の区間で護岸設置：保全
河床幅を広めに設定し、流水の作用による変化を許容する。
根固め工は、現況の淵の深さを保全する高さに設置する。

## Slide 63: 美しく自然豊かな国土の形成のため自然環境への配慮（河川・砂防及び海岸・海洋分野の施設整備） 4/2
２－３、施工
河床を掘削する場合は、平坦な河床とはせずに、河床に形成されたみお筋や縦横断方向の地形（瀬・淵などの凸凹）を平行移動（スライドダウン）させ、元の形状に近い形で整備する。
過去に改修され、単調な河床になっている場合は、その川の未改修区間や近傍の良好な河川を参考に、みお筋を形成し、そのみお筋を蛇行させるなど河川環境の向上を図る。
巨礫等は存置する。
現地で調達できる材料を有効活用し、捨土・寄せ土などで、土砂堆積を確保し、水際部に変化を与える。水際部を固めない。

## Slide 64: 天然ダム（河道閉塞）対策

## Slide 65: ハード対策
既設砂防設備の除石などによる活用。導流堤の設置
排水対策 （排水ポンプ、排水路の開削、爆破や排水トンネル・ボーリングなどの手法検討、自然越流）
交通途絶地における対策 （早期解消、空輸）
無人化施工
工事中の安全管理
その他 （人力運搬可能、狭隘なヤード、不陸の多い悪条件での運用可能など、厳しい条件でも適用可能な建設機械類の保有と開発。分解可能で燃費の良い証明設備、進入路の安定化処理法や応急対策用ロボット、シェルター付重機の開発。

## Slide 66: ソフト対策 （警戒・避難体制の整備）
平常時からの流域の基礎情報の共有化
危険個所調査、雨量計・水位計の整備。
連携・訓練の推進
広報

## Slide 67: 粘り強い海岸堤防

## Slide 68: 粘り強いとは
施設が破壊、倒壊するまでの時間を少しでも長くする
施設が完全に流出した状態である全壊に至る可能性を少しでも減らす。

## Slide 69: 対策
裏法尻部への保護工の設置による洗掘防止
裏法被覆工等の部材厚の確保等による流出防止
不陸が生じにくい、ブロック形状を噛み合わせた護岸
裏法を流下してきた越流水の流向を、地面に突っ込まない方向へ変える。

## Slide 70: 水循環基本法

## Slide 71: 水循環基本法 平成２６年４月２日公布
【基本理念】
健全な水循環の維持又は回復のための取組の積極的推進
水の公共性と適正な利用
水の利用に当たっては、健全な水循環が維持されるように配慮
流域に係る水循環について総合的かつ一体的に管理
水循環に関する取組の推進は、国際的協調の下に実施
水は国民の貴重な共有財産である
水循環を流域ベースで達成すること

## Slide 72: 雨水利用推進法平成２６年５月公布
近年の気候の変動等に伴い水資源の循環の適正化に取り組むことが課題となっていることを踏まえ、その一環として雨水の利用が果たす役割に鑑み、雨水の利用を推進し、もって水資源の有効な利用を図り、あわせて下水道、河川等への雨水の集中的な流出の抑制に寄与するため、雨水の利用の推進に関し、国等の責務を明らかにするとともに、基本方針等の策定その他の必要な事項を定める。